F 调整位置参数

（1）按function和monitor键开机

（2）在AOC20I样品架最左边上放1.5ml样品瓶

（3）按function键--按上下键至出现“094”—按enter键—出现“001”—按enter键确认

（4）按function键--按上下键至出现“078”—按enter键，拉机械臂至1.5ml样品瓶上方，调整上下位置，然后输入“001”，按enter键确认。